## Slide 2
Điện Trở , Biến Trở
Diode, Led

## Slide 3: Mục Tiêu
Nhận diện được linh kiện trong thực tế
Nắm rõ chức năng, cách sử dụng
Thực hành cơ bản

## Slide 4: 1. Điện Trở
Nhận diện
Chức Năng :
Cản trở dòng điện, không cho dòng chảy quá lớn làm hỏng các linh kiện khác.

## Slide 5: 1. Điện Trở
Đọc trị điện trở
Sử dụng đồng hồ đo

## Slide 6: 2. Biến Trở
Nhận diện
Chức Năng: Cản trở dòng điện , có thể thay đổi giá trị của điện trở
Ứng dụng :
- Nút volume trên loa, radio.
- Trong cảm biến.

## Slide 7: 3. Diode
Nhận Diện
Chức năng : cho dòng điện đi một chiều duy nhất: từ cực Anode (+) sang Cathode (–).

## Slide 8: 3. Diode
Nguyên lý làm việc:
- Diode làm từ bán dẫn P-N:
  P: chứa lỗ trống (dương).
  N: chứa electron (âm).
- Khi mắc thuận (Anode +, Cathode –):
  Các hạt tải điện gặp nhau → dòng điện đi qua → mạch dẫn điện.
  Cần điện áp tối thiểu gọi là ngưỡng dẫn (≈0.7V với silicon).
- Khi mắc ngược:
  Hạt tải bị đẩy ra xa → không có dòng → diode khóa.
Ứng dụng :
+ Chỉnh lưu: biến dòng AC thành DC , ( vd : Bộ nguồn adapter ).
+ Bảo vệ mạch khi gắn ngược cực pin. ( vd : Mạch bảo vệ Pin ).

## Slide 9: 4. LED ( Light Emitting Diode )
Nhận diện :
Chức năng:
Báo hiệu trạng thái, hiển thị, chiếu sáng.

## Slide 10: 4. LED
Nguyên Lý làm việc:
LED cũng là diode P-N nhưng khi electron từ vùng N sang vùng P, chúng tái hợp với lỗ trống và phát ra photon (ánh sáng).
Màu LED phụ thuộc vào vật liệu bán dẫn (GaAs → đỏ, GaN → xanh, …).
Điện áp rơi (forward voltage):
- Đỏ: 1.8V
- Xanh: 2.2V
- Trắng: 3V

## Slide 11: Thực hành
Bài 1 : Thay đổi độ sáng led
Bài 2: Sử dụng diode để bảo vệ mạch

## Slide 12
THANK YOU !